## Slide 1: 에어컨 실외기 NASA 프로토콜 (V1.1)
2026. 08
삼성전자 DA사업부 HVAC사업팀

## Slide 2
□ 수정 이력
변경 날짜 | 버젼 | 내용 | 비고
2025.01.03 | V1.0 | 프로토콜 신규 작성 | 
2026.08.04 | V1.1 | 습도값 모니터링 추가 (Page 29) | 

## Slide 3
외부제어기-에어컨 통신선
에어컨 내부 통신선
Physical address
Logical address
6A EE FF
외부제어기
실내외기 주소는 반드시 수동으로 설정
외부제어기는 1대만 연결 가능
외부제어기와 실외기 간 RS485 통신선 연결 시 반드시 정극으로 연결
실외기는 최대 16대 (16개 냉매시스템)을 연결, 실내기는 실외기 당 최대 64대
전체 실내기 대수는 16 * 64 = 1,024대까지 설정 가능
실내기
20 00 00
실내기
20 00 01
실내기
20 01 00
실내기
20 01 01
실외기
10 01 00
에어컨 내부 통신선
실외기
10 00 00
00
01
00
01
00
01
□ 주소 체계

## Slide 4
항목 |  | Size (바이트) | Content
STX |  | 1 | Start of Packet (32H)
Length |  | 2 | Packet length excluding STX and ETX (Length ~ CRC), Max=62
SA |  | 3 | Source Address
DA |  | 3 | Destination Address
Command | Command type | 2 | 
 | Packet number | 1 | 요청, 설정, 제어 전송 패킷 Packet NO는 응답의 Packet NO와 동일
NO of Message Sets |  | 1 | 
Message Set | Index | 2 | 
 | Value | Variable | Defined at the next pages
CRC |  | 2 | CRC16 CCITT (SA ~ Prior to CRC)
ETX |  | 1 | End of Packet (34H)
Interface | Baud rate | Data Bit | Stop Bit | Parity
RS-485 | 9600bps | 8 | 1 | Even
STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set #1 |  | Message Set #2 |  | … | CRC | ETX
 |  |  |  |  |  | Index | Value |  |  | .. |  | 
32H | 2 바이트 | 3 바이트 | 3 바이트 | 3 바이트 | 1 바이트 | 2 바이트 | variable | 2 바이트 | variable | .. | 2 바이트 | 34H
※ 외부제어기에서 보내는 요청 패킷은 STX(32H) 전에 Preamble (55H, 100바이트)를 붙여서 보낸다 (통신 채널을 override하기 위함)
□ 통신 설정
□ 패킷 구조

## Slide 5
∙ 6A EE FF : 외부제어기
∙ 10 xx 00 : 에어컨 실외기
∙ 20 xx yy : 에어컨 실내기
∙ BO FF FF : Broadcasting
. B0 xx FF : 실외기 Broadcasting, B3 xx yy : 실내기 Broadcasting
∙ 10 FF FF : 실외기 주소 미확정, 10 FF 00 : 실외기 Random주소 확정
Command Type | 내용
C0 01 | Standby 모드에서 Request (외부제어기 → 에어컨 실외기)
C0 05 | Standby 모드에서 Response (에어컨 실외기 → 외부제어기)
C0 11 | Normal 상태에서 Request (외부제어기 → 에어컨 실외기)
C0 12 | Normal 상태에서 Setting (외부제어기 → 에어컨 실외기)
C0 13 | Normal 상태에서 Control (외부제어기 → 에어컨 실외기)
C0 14 | Normal 상태에서 Notification (실내외기의 상태를 알림)
C0 15 | Normal 상태에서 Request/Setting에 대한 Response (에어컨 실외기  외부제어기)
C0 16 | Normal 상태에서 Control에 대한 Ack응답 (에어컨 실외기 → 외부제어기)
기타 | 무시
∙ Packet NO (1 바이트) : Packet 생성 시 1씩 증가
※ xx : 실외기 physical 주소(00H~0FH)
yy : 실내기 physical 주소(00H~3FH)
□ SA (Source Address 3바이트) 및 DA (Destination Address 3바이트)
□ Command (3바이트)
∙ Command Type (2 바이트)

## Slide 6
Index | Size of Value | 비고
00 xx | 1 바이트 | 
01 xx | 1 바이트 | 
02 xx | 2 바이트 | 
04 xx | 4 바이트 | 
06 xx | xx에 따라 다름 | No of Message Sets은 1로 고정. Parsing시 06 xx 메시지는 무시
20 xx | 1 바이트 | 
21 xx | 1 바이트 | 
22 xx | 2 바이트 | 
24 xx | 4 바이트 | 
26 xx | xx에 따라 다름 | No of Message Sets은 1로 고정. Parsing시 26 xx 메시지는 무시
40 xx | 1 바이트 | 
41 xx | 1 바이트 | 
42 xx | 2 바이트 | 
44 xx | 4 바이트 | 
46 xx | xx에 따라 다름 | No of Message Sets은 1로 고정. Parsing시 46 xx 메시지는 무시
80 xx | 1 바이트 | 
82 xx | 2 바이트 | 
84 xx | 4 바이트 | 
86 xx | xx에 따라 다름 | No of Message Sets은 1로 고정. Parsing시 86 xx 메시지는 무시
※ xx는 don’t care
□ Message Set 사이즈
∙ Index별 Value 사이즈 (정의되지 않은 index는 모두 무시)

## Slide 7
32 00 3E 20 02 0A B3 02 FF C0 14 63 0C 42 01 00 F0 42 02 00 F0 42 03 00 D0 42 04 00 9E 42 05 00 C8
42 06 00 C4 42 0A 00 96 42 0B FE 0C 42 11 00 00 42 12 00 2C 42 13 07 D0 42 17 07 D0 ED 86 34
32 00 1A 20 0A 07 B3 0A FF C0 14 AD 01 06 01 20 01 00 00 00 00 30 00 00 00 E6 10 34
 Command Type이 x6 xx이므로 무시
패킷 길이(3EH +2 = 64바이트)
SA(실내기, 실외기 2번의 실내기 주소 10번)
DA (실내기 Broadcasting)
Command Type
Packet Number
메세지셋 개수 (12개)
메세지셋1 (설정온도)
메세지셋2
메세지셋3 (현재온도)
메세지셋4
메세지셋5
STX
메세지셋6
메세지셋7
메세지셋8
메세지셋9
메세지셋10
메세지셋11
메세지셋12
CRC
ETX
패킷 길이(1AH +2 = 28바이트)
SA(실내기, 실외기 10번의 실내기 주소 7번)
DA (실내기 Broadcasting)
Command Type
Packet Number
STX
메세지셋 개수 (1개)
메세지셋1
CRC
ETX
□ Message Set 사이즈
∙ 패킷 예

## Slide 8
unsigned int Calculate_CCITT_CRC16(unsigned int count, char *buffer) {
unsigned int crc = 0;
do {
int value = *buffer++;
crc = (unsigned short)((crc << 8) ^ CCITT_CRC16_TABLE[((crc >> 8) ^ value) & 255]);
}
while (--count);
return crc;
}
const unsigned int CCITT_CRC16_TABLE[256] = {
0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7, 0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C,
0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF, 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6, 0x9339, 0x8318,
0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4,
0x5485, 0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630,
0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4, 0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC, 0x48C4,
0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969,
0xA90A, 0xB92B, 0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12, 0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF,
0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A, 0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49, 0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13,
0x2E32, 0x1E51, 0x0E70, 0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78, 0x9188, 0x81A9,
0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F, 0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046,
0x6067, 0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E, 0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2,
0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D, 0x34E2,
0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E,
0xC71D, 0xD73C, 0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xD94C, 0xC96D, 0xF90E,
0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A, 0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1,
0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92, 0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9, 0x7C26, 0x6C07,
0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1, 0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9,
0x9FF8, 0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0
};
□ CRC Calculation

## Slide 9
에어컨
실외기 #0
실외기 #0의
실내기
Addressing
(실외기 주소 확정)
실내기 상태 모니터링
통신Ready 상태 확인
실내기 제어 (필요 시)
에어컨
실외기 #1
실외기 #1의
실내기
실외기 주소 확정 요청
실외기 주소 확정 응답
실내외기 통신 Ready상태 요청
실내외기 통신 Ready상태 응답
에어컨 상태 (외부제어기는 수신만 수행)
실내기 제어 요청
실내기 제어 응답
외부제어기
실외기 주소 확정 요청
Addressing(매 61초)
실외기 주소 확인
실외기 주소 응답
실외기 주소 요청
실내기 주소 확인
실내기 주소 요청
실내기 주소 응답
□ 전체 Flow

## Slide 10
실외기 주소 확인

## Slide 11
Preamble | STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
55H (100 bytes) | 32 | 00 14 | 6A EE FF | B0 FF FF | C0 01 01 | 01 | 04 08 FF FF FF FF | 20 1C | 34
ex) 32 00 14 6A EE FF B0 FF 10 C0 11 00 01 04 08 FF FF FF FF C3 F8 34
(HEX 포맷)
□ 외부제어기 → 에어컨 실외기 : 실외기 주소 요청
∙ 다음 패킷을 3초 간격으로 10번 보낸다.

## Slide 12
STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
32 | 00 14 | 10 xx 00 | 6A EE FF | C0 05 01 | 01 | 04 08 00 10 xx 00 | 2 바이트 | 34
(HEX 포맷)
※ xx : 실외기 Physical 주소
Ex) 32 00 14 10 00 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 00 00 3C 4D 34
32 00 14 10 01 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 01 00 A1 80 34
32 00 14 10 02 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 02 00 17 F6 34
32 00 14 10 03 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 03 00 8A 3B 34
※ xx는 00~0F 범위이어야 하고, FF일 경우 실외기 자동주소 설정 상태이므로 수동주소로 변경한다 (제조사에 문의)
※ xx는 중복이 되어서는 안된다. 중복 시에 실외기 주소를 겹치지 않게 설정한다.
Ex) 32 00 14 10 00 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 00 00 3C 4D 34
32 00 14 10 01 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 01 00 A1 80 34
32 00 14 10 02 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 02 00 17 F6 34
32 00 14 10 03 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 02 00 B9 0A 34
□ 에어컨 실외기  외부제어기 : 실외기 주소 응답
∙ 설치된 실외기의 주소가 수동주소인지 중복되었는 지 확인한다.

## Slide 13
Addressing

## Slide 14
에어컨
실외기 #0
에어컨
실외기 #1
외부제어기
2004 00
2004 01
2004 03
2004 04
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
2004 01
2004 03
2004 04
Step 2
Step 3
Step 4
2004 01
2004 00
Step 1
2004 00
Step 1
- Addressing절차를 반드시 수행해야만 에어컨 실외기는 데이터 통신이 가능해진다.
중요 !
□ 상세 Sequence

## Slide 15
∙ 외부제어기가 에어컨 실외기에게 주소 등록이 필요한 지 요청
Preamble | STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
55 (100 바이트) | 32 | 00 11 | 6A EE FF | B0 FF FF | C0 14 00 | 01 | 20 04 00 | 2 바이트 | 34
Message Set |  | 설명
Index | Value | 
20 04 | 00 | 실외기에게 주소 등록이 필요한 지 문의
Ex) 32 00 11 6A EE FF B0 FF FF C0 14 00 01 20 04 00 41 A3 34
. 에어컨 실외기는 Addressing이 완전히 완료된 후에 통신을 시작한다.
. 따라서 Addressing 을 시작하기 위해 Step1 패킷을 보내야 한다.
. 만약 Step1 패킷을 전송한 후 3초 안에 모든 실외기로부터 step2 패킷을 수신하지 않으면 Addressing 을 완료하고 시스템 설치 점검 단계를 진행한다.
※ Addressing 단계 및 설치 점검 단계를 완료하고 정상상태 후, 외부제어기는 매 61초마다 Step1 패킷을 전송한다.
정상 통신 중 실외기 정전 또는 리셋 시 실외기는 통신 대기 상태가 되므로, 외부제어기는 Step1 패킷을 주기적으로 전송하여
실외기 주소 등록을 해야만 정상 통신을 수행할 수 있다.
※ Preamble은 통신 채널을 override하기 위하여 필요
(HEX 포맷)
외부제어기  에어컨 실외기
Step 1

## Slide 16
STX | Length | SA | DA | Command | Number of Message Set | Message Set | CRC | ETX
32 | 00 27 | 10 FF FF | B0 FF FF | C0 14 nn | 05 |  | 2 바이트 | 34
Message Set |  | 설명
Index | Value | 
2004 | 01 | 3rd party controller에게 주소 등록을 해 달라고 요청
0418 | 4 bytes | Random Address (ex : 00 10 9F D9)
0217 | 2 bytes | Network Address (중요)
0417 | 4 bytes | Origin Address
0419 | 4 bytes | Setting Address (중요 : 00 10 FF FF 는 실외기가 수동주소가 아닌 상태. 에어컨 수동주소 설정 필요)
Ex) 32 00 27 10 FF FF B0 FF FF C0 14 0C 05 20 04 01 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1
04 17 00 10 00 00 04 19 00 10 00 00 FC 53 34
※ 만약 Step1 패킷을 전송한 후 3초 안에 실외기로부터 Step2 패킷을 수신하지 않으면, Addressing 을 완료하고 설치 점검 단계를 진행해야 한다.
※ 정상 상태 중 외부제어기가 실외기로부터 Step2의 패킷을 받는다면 반드시 Step3을 수행해야 한다.
※ nn : Packet number, don’t care
(HEX 포맷)
에어컨 실외기 → 외부제어기
Step 2
∙ 실외기가 외부제어기에게 주소 등록을 응답 (주소 등록을 완료한 실외기는 응답하지 않음)

## Slide 17
∙ 외부제어기가 실외기에게 주소 등록을 확정
Message Set |  | 설명
Index | Value | 
20 04 | 03 | 외부제어기가 실외기에게 주소 등록을 지시
04 18 | 4 바이트 | Random Address (Step2에서 실외기로부터 받은 주소)
02 17 | 2 바이트 | Network Address (Step2에서 실외기로부터 받은 주소)
04 17 | 4 바이트 | Origin Address (아래의 Setting Address로 설정)
04 19 | 4 바이트 | Setting Address (Step2에서 실외기로부터 받은 주소)
Step2에서 실외기로부터 받은 Random Address의 마지막 3 바이트를 입력 (ex: 아래 예제 패킷의 10 9F D9)
Ex) 32 00 27 6A EE FF 10 9F D9 C0 12 3E 05 20 04 03 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1 04 17 00 10 00 00
04 19 00 10 00 00 FC 9A 34
Random Address
Network Address
Origin Address
Setting Address
ⓑ
ⓐ
Preamble | STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
55 (100 바이트) | 32 | 00 27 | 6A EE FF | ⓐ | C0 12 01 | 05H | ⓑ | 2 바이트 | 34
※ Preamble은 통신 채널을 override하기 위하여 필요
(HEX 포맷)
마지막 3 바이트
외부제어기  에어컨 실외기
Step 3

## Slide 18
에어컨 실외기 → 외부제어기
Message Set |  | 설명
Index | Value | 
2004 | 04 | 실외기가 외부제어기에게 주소 등록 완료를 응답
0418 | 4 바이트 | Random Address (Step3에서 외부제어기에게서 받은 주소)
0217 | 2 바이트 | Network Address (Step3에서 외부제어기에게서 받은 주소)
0417 | 4 바이트 | Origin Address (Step3에서 외부제어기에게서 받은 주소)
0419 | 4 바이트 | Setting Address (Step3에서 외부제어기에게서 받은 주소)
xx : 실외기의 physical 주소 (00~0F)
Ex) 32 00 27 10 00 00 6A EE FF C0 15 3E 05 20 04 04 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1 04 17 00 10 00 00
04 19 00 10 00 00 64 65 34
Step 4
. 외부제어기가 Step4 패킷을 실외기로부터 수신하면, 외부제어기는 Step1 패킷을 전송하여 Addressing이 되지 않은 실외기를 검색한다.
. 외부제어기가 Step4 패킷을 수신하지 못하면 외부제어기는 Step1 패킷을 전송하여 다시 Addressing 절차를 수행한다.
STX | Length | SA | DA | Command | Number of Message Set | Message Set | CRC | ETX
32 | 00 27 | 10 xx 00 | 6A EE FF | C0 15 01 | 05H |  | 2 bytes | 34H
(HEX 포맷)
∙ 실외기가 외부제어기에게 주소로 등록을 확정했다고 응답

## Slide 19
Step1
32 00 11 6A EE FF B0 FF FF C0 14 40 01 20 04 00 DD 1F 34
32 00 27 10 FF FF B0 FF FF C0 14 0C 05 20 04 01 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1 04 17 00 10 00 00 04 19 00 10 00 00 FC 53 34
32 00 27 6A EE FF 10 9F D9 C0 12 3E 05 20 04 03 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1 04 17 00 10 00 00 04 19 00 10 00 00 FC 9A 34
32 00 27 10 00 00 6A EE FF C0 15 3E 05 20 04 04 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1 04 17 00 10 00 00 04 19 00 10 00 00 64 65 34
32 00 27 10 FF FF B0 FF FF C0 14 74 05 20 04 01 04 18 00 10 D4 F9 02 17 1D D1 04 17 00 10 01 00 04 19 00 10 01 00 D6 E7 34
32 00 27 6A EE FF 10 D4 F9 C0 12 3E 05 20 04 03 04 18 00 10 D4 F9 02 17 1D D1 04 17 00 10 01 00 04 19 00 10 01 00 A0 EE 34
32 00 27 10 01 00 6A EE FF C0 15 3E 05 20 04 04 04 18 00 10 D4 F9 02 17 1D D1 04 17 00 10 01 00 04 19 00 10 01 00 BA 22 34
32 00 11 6A EE FF B0 FF FF C0 14 40 01 20 04 00 DD 1F 34
32 00 11 6A EE FF B0 FF FF C0 14 40 01 20 04 00 DD 1F 34
Step2
Step3
Step4
Step1
Step2
Step3
Step4
Step1
Step1
3초 이내에 Step2 패킷을 수신하지 못하면 Addressing 절차를 종료
□ 상세 Sequence

## Slide 20
통신Ready 상태 확인

## Slide 21
Preamble | STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
55 (100 바이트) | 32 | 00 11 | 6A EE FF | B0 FF 10 | C0 11 01 | 01 | 20 10 FF | D0 4F | 34
(HEX 포맷)
※ Preamble은 통신 채널을 override하기 위하여 필요
ex) 32 00 11 6A EE FF B0 FF 10 C0 11 01 01 20 10 FF D0 4F 34
□ 외부제어기 → 에어컨 실외기 : 통신Ready 상태 요청
∙ 외부제어기가 모든 에어컨 실외기에게 통신Ready 상태를 요청한다.
. 실외기로부터 응답이 없을 경우 10초 후 다시 보낸다.

## Slide 22
32 00 11 10 00 00 6A EE FF C0 15 01 01 20 10 A8 2B EF 34  실외기 0번 통신 Ready 상태
32 00 11 10 01 00 6A EE FF C0 15 01 01 20 10 A8 28 9A 34  실외기 1번 통신 Ready 상태
32 00 11 10 02 00 6A EE FF C0 15 01 01 20 10 58 C2 1A 34  실외기 2번 통신 Ready 상태 아님
32 00 11 10 03 00 6A EE FF C0 15 01 01 20 10 A8 2E 70 34  실외기 3번 통신 Ready 상태
(HEX 포맷)
Value | 설명
zz | Ax : 통신 Ready 상태 (x : don’t care) 이외 : 통신 Ready 상태 아님
32 00 11 10 00 00 6A EE FF C0 15 01 01 20 10 A8 2B EF 34  실외기 0번 통신 Ready 상태
32 00 11 10 01 00 6A EE FF C0 15 01 01 20 10 A8 28 9A 34  실외기 1번 통신 Ready 상태
32 00 11 10 02 00 6A EE FF C0 15 01 01 20 10 A8 2D 05 34  실외기 2번 통신 Ready 상태
32 00 11 10 03 00 6A EE FF C0 15 01 01 20 10 A8 2E 70 34  실외기 3번 통신 Ready 상태
ex) 실외기 4대 (주소 0,1,2,3)가 통신Ready 상태 응답
STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
32H | 00 11 | 10 xx 00 | 6A EE FF | C0 15 01 | 01H | 20 10 zz | 2 바이트 | 34H
※ xx : 실외기 Physical 주소
ex) 실외기 3대 (주소 0,1,3)은 통신Ready, 실외기 1대 (주소 2)는 통신Ready 상태 아님
 만약 1대라도 Ready 상태가 아니면 10초 후에 다시 통신Ready 요청 패킷을 보낸다.
□ 에어컨 실외기  외부제어기 : 통신Ready 상태 응답
∙ 에어컨 실외기가 외부제어기로 통신Ready 상태를 응답한다.

## Slide 23
실내기 주소 확인

## Slide 24
Preamble | STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
55 (100 바이트) | 32 | 00 14 | 6A EE FF | B2 FF 20 | C0 11 01 | 01 | 04 08 FF FF FF FF | EA 55 | 34
(HEX 포맷)
※ Preamble은 통신 채널을 override하기 위하여 필요
ex) 32 00 14 6A EE FF B2 FF 20 C0 11 01 01 04 08 FF FF FF FF EA 55 34
□ 외부제어기 → 에어컨 실외기 : 실내기 주소 요청
∙ 외부제어기가 모든 에어컨 실외기에게 설치된 실내기 주소를 요청한다.

## Slide 25
(HEX 포맷)
32 00 14 20 00 00 6A EE FF C0 15 01 01 04 08 00 20 00 00 2B EF 34
32 00 14 20 00 01 6A EE FF C0 15 01 01 04 08 00 20 00 01 28 9A 34
32 00 14 20 00 02 6A EE FF C0 15 01 01 04 08 00 20 00 02 2D 05 34
32 00 14 20 00 03 6A EE FF C0 15 01 01 04 08 00 20 00 03 2E 70 34
ex) 실외기 0번에 실내기 4대 (주소 0,1,2,3)가 설치되어 있을 경우
STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
32H | 00 14 | 20 xx yy | 6A EE FF | C0 15 01 | 01 | 04 08 00 20 xx yy | 2 바이트 | 34H
※ xx : 실외기 Physical 주소(00~0FH), yy : 실내기 Physical 주소(00~3FH)
□ 에어컨 실외기  외부제어기 : 실내기 주소 응답
∙ 에어컨 실외기가 외부제어기로 설치된 실내기 주소를 응답한다.

## Slide 26: 실내기 상태 모니터링

## Slide 27
모니터링 단계에서는 에어컨이 주기적으로 또는 이벤트 발생 시 에어컨 상태 정보를 전송한다.
이 때 외부제어기는 매 61초마다 Addressing Step1 패킷을 보내어 에어컨의 Addressing 상태를 확인한다.
에어컨이 Addressing Step2를 회신하면 외부제어기는 Step3을 수행하고 모니터링을 진행한다.
외부제어기의 모니터링 단계에서 에어컨이 Reset이 될 경우 Addressing을 수행하지 않으면 에어컨은 통신을 하지 않는다.
주의 !

## Slide 28
※ xx : 실외기 Physical 주소 (00 ~ 0FH), yy : 실내기 Physical 주소 (00~3FH), nn : Packet number (don’t care)
Message Set | Index | Value | Description
Message Set #1 | 40 00 | zz | 에어컨 운전 On/Off 상태 00 : Off, 01 : On, 그 외:무시
Message Set #2 | 40 01 | zz | 에어컨 운전모드 상태 00 : 자동, 01 : 냉방, 02 : 제습, 03 : 송풍, 04 : 난방, 그 외 : 무시
Message Set #3 | 40 06 | zz | 에어컨 바람세기 상태 00 : 자동, 01 : 미풍, 02 : 약풍, 03 : 강풍, 그 외 : 무시
Message Set #4 | 40 11 | zz | 에어컨 Swing On/Off 상태 00 : Off, 01 : On, 그 외:무시
Message Set #5 | 40 27 | zz | 에어컨 필터 청소 알림 On/Off 상태 00 : Off, 01 : On, 그 외:무시
Message Set #6 | 42 01 | zz zz | 에어컨 설정 온도(온도*10) ex) 01 0E  0x010E  270  27*10 = 27℃
STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
32 | 2 바이트 | 20 xx yy | B3 xx FF | C0 14 nn | N |  | 2 바이트 | 34
(HEX 포맷)
□ 에어컨 실외기 → 외부제어기 : 실내기 상태 전송
∙ 모니터링 시에는 외부제어기가 데이터 요청 패킷을 보내지 않는다.
. 에어컨 실외기가 지속적으로 모니터링 데이터를 보내므로 외부제어기는 이 데이터를 Parsing한다.
. 아래 Index 외 정보는 모두 무시한다.

## Slide 29
Message Set | Index | Value | Description
Message Set #7 | 42 03 | zz zz | 에어컨 실내 온도 (온도*10, 0x0000~0x7FFF:영상 온도, 0x8000~0xFFFF:영하 온도) ex) 01 2C= 300  30℃ FE 0C → ((0xFFFF-0xFE0C) + 0x0001)/0x000A= 0x01F4/0x000A = 0x0032 = 50 → 50x(-1)=-50도
Message Set #8 | 02 02 | zz zz | 에어컨 에러 코드 ex) 00 C9  201 (decimal)
Message Set #9 | 04 09 | zz zz zz zz | 유무선리모컨 사용 제한 00 00 00 00 : 제한없음 00 00 6A 6A : 사용제한
Message Set #10 | 40 38 | zz | 에어컨 현재 습도(%) ex) 3E  62%
ex) 32 00 3C 20 02 0A B3 02 FF C0 14 00 0D 04 48 00 00 00 0C 40 07 FE 40 11 00 40 12 00 40 2F 00
40 4F FF 40 AE 0A 40 AF 0A 40 BD 01 42 01 00 F0 42 02 00 F0 42 2A 00 96 42 2B 01 7C 64 06 34
(HEX 포맷)
ex) 32 00 3D 20 02 0A B3 02 FF C0 14 AE 0C 22 F7 00 0C 22 F9 00 00 22 FA 00 00 22 FB 00 33 22 FC 03 FC
22 FD 00 01 22 FE 00 0A 22 FF 00 02 24 FB 00 00 01 0F 40 00 00 40 01 00 40 02 FF 69 DD 34
※ 위의 메세지셋은 순서가 바뀌거나 일부가 올 수 있다.

## Slide 30
실내기 제어

## Slide 31
Preamble | STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
55 (100 바이트) | 32 | 2 바이트 | 6A EE FF | 20 xx yy : 실외기 xx번의 실내기 yy번 B2 xx 20 : 실외기 xx번의 전체 실내기 B2 FF 20 : 전체 실외기의 전체 실내기 | C0 13 00 | N |  | 2 바이트 | 34
Message Set | Index | Value | Description
Message Set #1 | 40 00 | zz | 실내기 운전 On/Off 설정 00 : Off, 01 : On
Message Set #2 | 40 01 | zz | 실내기 운전 모드 설정 00 : 자동, 01 : 냉방, 02 : 제습, 03 : 송풍, 04 : 난방
Message Set #3 | 40 06 | zz | 실내기 바람세기 설정 00 : 자동, 01 : 미풍, 02 : 약풍, 03 : 강풍
Message Set #4 | 40 11 | zz | 실내기 Swing On/Off 설정 00 : Off, 01 : On
Message Set #5 | 40 25 | zz | 실내기 필터 청소 알림 리셋 설정 00 : Off, 01 : On
Message Set #6 | 42 01 | zz zz | 실내기 온도 설정 (온도*10) 냉방(18~30℃, 1도 단위), 난방(16~30℃, 1도 단위) 예) 24℃  24*10  240  0x00F0 = 00 F0
(HEX 포맷)
※xx : 실외기 Physical 주소 (00~0FH), yy : 실내기 Physical 주소 (00~3FH)
□ 외부제어기 → 에어컨 실외기 : 실내기 제어 명령 전송
∙ 제어 명령은 1개 또는 복수개를 전송할 수 있다.
∙ 제어 Packet에 대한 권장 응답대기 시간은 1초이며, 1초 내 응답이 없을 경우 2회 추가 retry 진행한다 (총 3회).
. 3회 시도에도 응답이 없을 경우 제어 Packet은 버린다 (Retry 회수는 Programmer가 결정).

## Slide 32
Message Set | Index | Value | 설명
Message Set #7 | 04 09 | zz zz zz zz | 유선 리모컨 사용 제한 설정 00 00 00 00 : 제한 00 00 6A 6A : 해제
Message Set #8 | 40 50 | zz | 실내기 버저 On/Off 설정 00 : On, 01 : Off
ex) 32 00 11 6A EE FF 20 01 00 C0 13 00 01 40 00 01 4D 9F 34
ex) 32 00 2A 6A EE FF 20 01 00 C0 13 00 08 40 00 01 40 01 01 40 06 03 40 11 01 40 27 00 42 01 00 B4 04 09
00 00 00 00 40 50 00 58 20 34

## Slide 33
ex) 32 00 0E 20 01 00 6A EE FF C0 16 00 00 81 29 34
□ 에어컨 실외기 → 외부제어기 개별 제어 명령 응답
(HEX 포맷)
∙ 에어컨은 제어 명령에 대한 응답으로 메세지없이 응답한다.
. 전체 실내기 제어 시 응답의 1대 또는 일부의 실내기가 응답한다.
※ xx : 실외기 Physical 주소 (00~0F), yy : 실내기 Physical 주소 (00~3F)
STX | Length | SA | DA | Command | NO of Message Sets | Message Set | CRC | ETX
32 | 00 0E | 20 xx yy | 6A EE FF | C0 16 00 | 00 | None | 2 바이트 | 34

## Slide 34: END